## Slide 1
シミュレーション 説明資料
十字路渋滞シミュレーション
片側1車線・右折専用レーンなし交差点における渋滞シミュレーション
0 m
250 m
説明・工夫点まとめ
設計・実装レビュー資料

## Slide 2
背景と目的
2
対象
東西南北・各片側1車線・右折専用レーンなしの十字路交差点。車は右折・左折・直進のいずれかで通過する。
問い
渋滞をどう再現し、どう可視化するか。密度・右折待ち台数・平均滞在時間などが候補になる。
方針
到着率・進入路長・信号の青割合・右折ギャップ距離などのパラメータを変えながら、渋滞の発生条件を観察する。
進行 →
赤信号 → 右折待ち → 渋滞の起点
右折専用レーンなしのモデル化

## Slide 3
シミュレーションの概要
3
再現対象
十字路交差点での車両の走行・信号待ち・右折待ちをリアルタイムに可視化
到着モデル
各方向で独立にポアソン過程に従い到着し、指数分布で到着間隔を決定
速度モデル
グリーンシールドの流体近似で各車の速度を毎ステップ計算
渋滞判定
4方向の最大密度 ÷ 臨界密度の比が1を超えると「渋滞」と判定
主要パラメータ：進入路長（既定250m）／到着率λ（既定10台/min）／信号サイクル60秒・上下青割合g（既定0.5）／右折ギャップD（既定50m）

## Slide 4
速度モデル：グリーンシールドの流体近似
4
v(r) = 0 (r ≤ JAMGAP)
(1)
v(r) = VFREE × (1 − JAMGAP / r) (r > JAMGAP、0〜VFREEに制限)
(2)
パラメータ
VFREE = 40 km/h
自由走行速度
JAMGAP = 3 m CARLEN = 3 m
最低車間・車長（ジャム時車頭間隔6m）
K_JAM ≒ 166.7 台/km
ジャム密度
K_CRIT（数値探索で算出）
臨界密度（交通量が最大になる密度）
刻み幅 Δt = 0.01分（0.6秒）を1フレームで最大400回積み上げて実行速度に反映

## Slide 5
到着過程と進路決定
5
到着過程
各方向で独立にポアソン過程に従って到着（到着間隔は指数分布からサンプリング）
到着率 λ
方向ごとにスライダーで個別設定可能（既定10台/min、1〜24台/minで変更可）
入口待機
入口が詰まっている場合はキューで待機し、車間が確保でき次第、進入路起点に生成
進路決定
到着時にランダムに進路を決定：左折:直進:右折 = 1/4 : 1/2 : 1/4
進路により、交差点通過後に接続する退出方向（レーン）が決まる（例：北行き車が右折→東行きの道路へ合流）。到着間隔・進路選択を確率過程で再現することで、毎回異なる渋滞パターンが発生する。

## Slide 6
信号制御：2現示式
6
現示
南北方向と東西方向が交互に青になる2現示の信号
サイクル長
60秒固定。「上下方向の青の割合 g」をスライダーで調整（既定 g=0.5 → 青30秒/赤30秒）
排他制御
上下が青の間は左右は必ず赤（その逆も同様）
赤信号中
その方向の車はすべて停止線手前で停止する
上下：青
（2現示のため左右方向はこの逆の状態と分かる。右上パネルに常時1行で表示）

## Slide 7
右折ルール：対向車線のギャップ判定
7
右折可能となる条件（いずれかを満たせば右折可）
条件1
自分の信号が青 かつ 対向車線の先頭車が「直進 or 左折」で、交差点からギャップ距離D（既定50m）以内にいない
先頭車判定
対向車線は先頭の1台だけが脅威（追い越し不可のため後続車は先頭車がはけるまで近づけない前提）
右折同士
対向の先頭車が「右折」の場合は進路が交わらないため、常に右折可能（右折同士は同時通行）
条件2
青信号のまま1分間（信号1サイクル分）待ってもギャップが来ない場合、強制的に右折を実行（デッドロック回避の安全弁）
満たさない間は右折車が停止線手前で待機し、後続車も同一車線でせき止められる（渋滞の主要因）

## Slide 8
交差点通過判定：毎ステップの処理
8
アルゴリズム 1ステップの更新（時間刻み Δt = 0.01 min）
1. 到着 ポアソン過程で到着車を生成し、キューに積む
2. 信号判定 現在時刻から各方向の信号色（青/赤）を判定
3. ギャップ判定 各方向、対向車線のギャップが開いているか判定
4. 前進・通過 進入路の車を速度モデルで前進させ、通過条件を満たした車を退出側へ転送
退出側の車を進め、進入路長到達で除去・滞在時間を集計。密度・右折待ち等の統計も毎ステップ記録する。

## Slide 9
画面表示のデザイン
9
車両の表示（状態＝色）
青緑 ＝ 走行中
赤 ＝ 右折待ち／信号待ち
グレー ＝ 交差点通過後（走行中）
車の上の矢印：実際に退出する方位（左折・直進・右折）を指す
交差点手前のゲート：各アーム停止線の色付きバー（緑＝通行可／赤＝停止）
工夫点（修正履歴より）
・進路ごとの色分け→分かりづらいため、色＝状態／矢印＝進路に整理
・ズーム範囲が狭く、停止線到達前に車が画面外へ消える不具合を修正（ズーム基準を停止線からの距離に変更）
・各アーム停止線に色付きゲートを追加し、右上信号パネルと合わせて通行可否を明示
・説明文・重複表示を削減し画面全体をシンプル化

## Slide 10
集計指標
10
密度（台/km）
各方向の進入路上にいる車両数 ÷ 進入路長 × 1000
右折待ち台数
右折待機フラグが立っている車両数
平均滞在時間
到着から進入路長到達（退出）までの平均時間
渋滞判定
4方向の最大密度 ÷ 臨界密度 k_crit の比。1を超えると「渋滞」と判定

## Slide 11
まとめと工夫点
11
1 現実らしい速度モデルを採用
グリーンシールドの流体近似を距離ベースの連続関数として実装し、信号待ち・渋滞・右折待ちを統一ロジックで扱えるようにした。
2 右折の詰まりを丁寧に再現
対向車線「先頭車のみ」をチェックする現実的な近似と、位置ベースの脅威判定で信号切替時のすり抜けバグを解消した。
3 デッドロック回避策を用意
青信号のまま1分間ギャップが来ない場合の強制右折という安全弁を設け、永久停止を防止した。
4 視認性を継続的に改善
信号パネルの統合、状態＝色／進路＝矢印の役割分担、ズーム基準の修正、色付きゲートの追加により表示の分かりやすさを高めた。
今後の拡張 複数車線・右折専用レーン、車種の混在、需要の時間変動への対応